## Slide 1: 影像基礎課程 2013 投影片製作：蕭兆原
LuoLab輔具團隊-訓練課程
Wireless Mixed Biochip & Antenna Laboratory
Department of Electrical Engineering
National Cheng-Kung University
Taiwan

## Slide 2: Outline
影像基本概念
    影像的組成
    各種色彩空間
    處理 V.S 辨識
    觀念澄清
影像處理
影像辨識
資料壓縮(Data Compression)
影像處理開發環境
LAB time
附錄-C語言之結構與指標
Reference

## Slide 3: 影像基本概念－影像的組成
How to CATCH the Image?
  Single Sensor (Point)
  Sensor Stripes (Line)
  Sensor Array (Array)
(b) Sensor Stripes
(a) Single Sensor
(c) Sensor Array

## Slide 4: 影像基本概念－影像的組成
Digital Image
Intensity Resolution

## Slide 5: 影像基本概念－處理 v.s 辨識
處理
辨識

## Slide 6: 影像基本概念－處理 v.s 辨識
為什麼要先處理?
  調整對比度
  去雜訊
  減少資料量
(a) 強化對比
(b) 去雜訊
(c) 減少資料量

## Slide 7: 影像基本概念－觀念澄清
Who is Lena?
1973 June or July
  USC EE
  Playboy Magazine
Pixel v.s Resolution
Pixel
  一個畫面是有多少個「點」所組成。
Resolution(dpi解析度)
  每英寸有多少點。
螢幕解析度
    螢幕本身：1024*768(長*寬)
    電腦輸出到螢幕：1024*768(長*寬)
Conclusion
  放大:圖片解析度 縮小:螢幕解析度
洗照片時?（洗4*6照片）
  ＝ 4英吋 * 6英吋（採用 300dpi）
  ＝ （4*300個點）*（6*300個點）
  ＝ 2160000畫素

## Slide 8: 影像基本概念－觀念澄清
Pixel v.s Resolution（cont.）

## Slide 9: 影像處理
影像基本概念
影像處理
    處理雜訊(平滑法與中值法)
    強化對比(Histogram)
    邊緣偵測(Laplacian、Sobel、Canny)
    門檻值決定 (二值化=>threshold)
    處理流程
影像辨識
資料壓縮(Data Compression)
影像處理開發環境
LAB timeA
附錄-C語言之結構與指標
Reference

## Slide 10: 平滑法與中值法
平滑法
技巧:暫存前次部份結果
中值法
使用時機(pepper noise)

## Slide 11: 強化對比(Histogram)
概念
效果

## Slide 12: 邊緣偵測
什麼是邊界？
邊界
  幫助我們辨識影像的形狀
畫出邊界

## Slide 13: 邊緣偵測
Laplacian
由二次微分的概念所推算出來之結果
實作
效果
Laplacian Mask

## Slide 14: 一個例子
原始影像
處理過後

## Slide 15: 邊緣偵測
Sobel
Prewitt
Conclusion
兩種效果都不錯但sobel增加了相鄰點的權重

## Slide 16: 一個例子

## Slide 17: 邊緣偵測
Canny Edge Detection
More detail
  將邊緣做thining的動作
  做double threshold
    較高的threshold=>找出強邊界
    較低的threshold=>將強邊界連起來

## Slide 18: Sobel v.s Canny
比較
  計算速度:Sobel > Canny
  效果:Canny > Sobel

## Slide 19: 門檻值的決定
在辨識之前
  影像經過邊緣偵測=> 灰階影像
  但是
    灰階影像計算量還是很龐大
  最好
    我們的影像純粹只有黑與白(0 and 1)
  因此
    對影像做二值化
  那怎麼做二值化？
    要決定門檻值！

## Slide 20: 門檻值決定
門檻值的決定：
  統計式
  消息理論式
  動差守恆式
  最佳配對式
100
150
200

## Slide 21: Problem
如何找到最佳切割點?
比較兩種狀況

## Slide 22: 統計式
Otsu法(1979年)(非常有名的方法!)
  利用機率與變異數的概念
範例:如右圖
20 | 120 | 120
20 | 100 | 100
30 | 30 | 40

## Slide 23: 統計式
由上述可知T*=40時， 群間變異數會達到最大，因此40最適合門檻值

## Slide 24: 其他方式與比較
消息理論式 => Kapur法
動差守恆式 => 蔡文祥 K.S.Fu教授所創
最佳(近)配對式 => PNP法 (執行速度快與保留重要特徵)
(a)輸入的文件影像
(b)Otsu法執行後的結果
(c)Kapur法執行後的結果
(d)PNN法執行後的結果

## Slide 25: 處理流程
灰階轉換
彩色影像轉灰階影像
雜訊處理
中值濾波
強化對比
設定threshold
二值化
Histogram
邊緣偵測
Laplacian
平均值濾波
其他方式
Sobel
Canny

## Slide 26: 影像辨識
影像基本概念
影像處理
影像辨識
    直線偵測
    暴力解
    霍氏轉換
    隨機式方法(較佳)
    圓與橢圓偵測
資料壓縮(Data Compression)
影像處理開發環境
LAB time
附錄-C語言之結構與指標
Reference

## Slide 27: 直線與道路偵測－暴力解
Step1:影像處理：濾波=>邊緣偵測=>二值化
Step2:前面處理得到=>所有邊點(針對這些邊點做辨識)
Step3:針對上述六種可能
4個點 => 6種可能
1.利用距離公式求出其他點與他的距離，如果小於門檻值A則投他一票。
2.針對所有直線投票結果，選出票數大於門檻值B者視為直線。

## Slide 28: 直線與道路偵測－霍氏轉換法
Hough(1962年所提出)
x-y空間轉為 - 參數空間
測出之直線不受雜訊影響(精準)
速度慢=>不適用於即時辨識=>不詳細說明^_^
原始影像
處理後
辨識後

## Slide 29: 直線與道路偵測－隨機式法
概念:
隨機找三個點=>其中兩個組成一條線，計算第三個點與這條線的距離，如果距離接近0則三點共線。
檢查其他點與這條線之距離。
距離接近0 => +1
拿掉已經屬於直線的點重複前步驟
不共線
共線
統計出最後結果，當+1的數量大於自己設定的門檻值就視此為直線。
很難再找出其他直線

## Slide 30: 圓的偵測
演算法流程圖
  延續直線之隨機法
隨機選取四個點
找出可能構成的圓

## Slide 31: 圓的偵測
演算法流程圖
  延續直線之隨機法
圓方程式
從先前所選的四點找三點
解得圓心及半徑
  圓心
  半徑
再找另外三點重複此步驟

## Slide 32: 圓的偵測
演算法流程圖
  延續直線之隨機法
由上一步我們得到四個圓
計算其他點與此圓的距離
當投票數大於某門檻值則代表此圓為真正的圓
如果測試點與測試圓的距離接近0
=>代表他在圓上，+1(投這個圓一票)

## Slide 33: 橢圓的偵測
同圓的方式，但改為橢圓公式
靠!
還有喔!

## Slide 34: Conclusion
影像處理
去除雜訊
影像辨識
直線辨識
強化對比
邊緣偵測
決定門檻值(二值化)
圓的辨識
物件辨識

## Slide 35: 影像處理開發環境
影像基本概念
影像處理
影像辨識
資料壓縮(Data Compression)
影像處理開發環境
    Windows：Visual C++ / Dev C++
    Linux：V4L2簡介
LAB time
附錄-C語言之結構與指標
Reference

## Slide 36: Windows：Visual C++
File->New->Project ->Visual C++ -> CLR-> Windows Form Application ->Name->OK
先加入一個button、pictureBox、openfileDialog。

## Slide 37: Linux：openCV簡介

## Slide 38: OpenCV安裝教學
Build OpenCV2_4_2 on the Ubuntu 10.04 and 12.04
安裝方式：
Step1: Run this command
  ./OpenCV2_4_2.sh
Step2: Remember the library directory is /usr/local/lib
  Pkg-config also on the /usr/local/lib directory
Step3: Add the command to your .bashrc file so that you don’t have to enter every time your start a new terminal

## Slide 39: OpenCV安裝教學
Step4:
  Alternatively, you can configure the system wide library search path. Using your favorite editor, add a single line containing the text /usr/local/lib to the end of a file named/etc/ld.so.conf.d/opencv.conf. In the standard Ubuntu install, the opencv.conf file does not exist; you need to create it. Using vi, for example, enter the following commands:

## Slide 40: OpenCV安裝教學
Step5 : After editing the opencv.conf file, enter the following command:
Step6: Using your favorite editor, add the following two lines to the end of /etc/bash.bashrc:

## Slide 41: OpenCV安裝教學
Step7: After completing the previous steps, your system should be ready to compile code that uses the OpenCV libraries. The following example shows one way to compile code for OpenCV:

## Slide 42: OpenCV安裝教學
NOTE: Because this compile code is so long , maybe you can trying two method reduce.
1.You can write this compile code in the script file  Compile_OpenCV_2_4_2.sh
(I using this method).
2.You can using the “alias” technique in the ~/.bashrc , such as
alias gcv = “g++ `pkg-config opencv --cflags` `pkg-config opencv --libs`”
(but my ubumtu12.04 cannot success using gcv compile the opencv ,
the system maybe cannot recognize “pkg-config” in this “alias” argument )

## Slide 43: Paper Review
Homework

## Slide 44: Good Reference
UC Berkeley Computer Vision Group
  http://www.eecs.berkeley.edu/Research/Projects/CS/vision/
中央大學影像處理與虛擬實境實驗室
  http://ip.csie.ncu.edu.tw/i09.htm
OpenCV安裝
  http://www.ozbotz.org/opencv-installation/
  https://github.com/DmitrySandalov/Install-OpenCV/blob/e398a3126e56e4c7e14ae3bcea01b64a6e28cbe8/Ubuntu/2.4/opencv2_4_2.sh
  http://www.ozbotz.org/opencv-installation/